Назначение, конструкция и рабочие характеристики бытовых насосов типа "Бурун" СД, СХ, ПФ.

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначены для перекачивания как чистой воды так и разнообразных жидкостей и взвесей.

Насосы "Бурун" - Одновинтовые моноблочные насосы предназначены для перекачивания как чистой воды так и разнообразных жидкостей и взвесей до 1000сП и температурой до 35°С при постоянной работе и температурой до 70°С при периодическом цикле работы. В зависимости от необходимой подачи или вязкости перекачиваемой среды насосы комплектуются трёхфазными э/д с частотой вращения3000, 1500, 1000 и 750 об/мин 380V и однофазными двигателями с частотой вращения 1500 и 3000 об/мин. Насос обеспечивает равномерный не пульсирующий поток перекачиваемой жидкости и сохраняет её структуру, обладает высокой самовсасывающей способностью. Насосная часть состоит из корпуса, нержавеющего винта, резиновой обоймы и уплотнения вала. Подача насоса пропорциональна скорости вращения.

Насос "Бурун" СД - Переносной самовсасывающий дренажный насос. Основное назначение: откачка отстойников и выгребных ям, орошение приусадебных и садовых участков. Корпусные детали выполнены из алюминия и высокопрочной пластмассы.

Насос "Бурун" СХ - Переносной самовсасывающий насос для слабоагрессивных химических жидкостей. Основное назначение: перекачка масел, красок, кремов, моющих средств, густых растворов и взвесей где нежелательно их смешивание и вспенивание. Корпусные детали выполнены из нержавеющей стали, вал уплотняется торцовым уплотнением.

Насос "Бурун" ПФ - Погружной фекальный насос. Основное назначение: откачка отстойников и выгребных ям, где в среде повышенное содержание механических и вязких примесей, незаменим в тех случаях когда нельзя использовать насос типа "Гном". Корпусные детали выполнены из нержавеющей стали, вал уплотняется торцовым уплотнением.

Расшифровка порядка условного обозначения;

Бурун (СД,СХ,ПФ) 1,8/4 - М0,55/4.

(СД,СХ,ПФ) - конструктивное назначение;
1,8 - подача, м3/ч;

4 - предельное давление, кгс/см2;

М - монофазный 220В, (без обозначения - трёхфазный 380В);

0,55 - мощность электродвигателя, кВт;

4 - число полюсов электродвигателя.

Технические характеристики насосов Бурун.

| Тип насоса | Электро питание, В | Подача, м3/ч | Давление МПа (кгс/см2) | Вязкость мПа. с(сП) | Высота само всас.,м | N, кВт | Частота Вращ. Об/мин | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурун СД 0,9/3-0,25/8 | 380 | 0,9 | 0,3(3) | 3000 | 7 | 0,25 | 750 | 12,5 |
| Бурун СД 1,2/3-0,37/6 | 380 | 1,2 | 0,3(3) | 3000 | 7 | 0,37 | 1000 | 12,0 |
| Бурун СД 1,8/3-М0,55/4 | 1ф-220 | 1,8 | 0,3(3) | 2000 | 6 | 0,55 | 1500 | 12,5 |
| Бурун СД 1,8/3-0,55/4 | 380 | 1,8 | 0,3(3) | 2000 | 6 | 0,55 | 1500 | 11,5 |
| Бурун СД 3,6/3-М0,55/2 | 1ф-220 | 3,6 | 0,3(3) | 1000 | 5 | 0,55 | 3000 | 12,7 |
| Бурун СД 3,6/3-0,75/2 | 380 | 3,6 | 0,3(3) | 1000 | 5 | 0,75 | 3000 | 12,0 |
| Бурун СХ 0,9/4-0,25/8 | 380 | 0,9 | 0,4(4) | 3000 | 7 | 0,25 | 750 | 13,0 |
| Бурун СХ 1,2/4-0,37/6 | 380 | 1,2 | 0,4(4) | 3000 | 7 | 0,37 | 1000 | 13,0 |
| Бурун СХ 1,8/4-М0,55/4 | 1ф-220 | 1,8 | 0,4(4) | 2000 | 6 | 0,55 | 1500 | 15,0 |
| Бурун СХ 1,8/4-0,55/4 | 380 | 1,8 | 0,4(4) | 2000 | 6 | 0,55 | 1500 | 12,0 |
| Бурун СХ 3,6/4-М0,55/2 | 1ф-220 | 3,6 | 0,4(4) | 1000 | 5 | 0,55 | 3000 | 13,0 |
| Бурун СХ 3,6/4-0,75/2 | 380 | 3,6 | 0,4(4) | 1000 | 5 | 0,75 | 3000 | 12,05 |
| Бурун ПФ 1,8/4-М0,55/4 | 1ф-220 | 1,8 | 0,4(4) | 2000 | - | 0,55 | 1500 | 16,5 |
| Бурун ПФ 1,8/4-0,55/4 | 380 | 1,8 | 0,4(4) | 2000 | - | 0,55 | 1500 | 15,5 |